# Kampfbahn Typ B - Spielfeld erhöht, beide Sektoren höhengleich

Belagsarten:	Spielfeld mit Naturrasen, wahlweise polgefüllter Kunstrasen,

Laufbahn und Sektoren mit Kunststoff

Projekt:

LV:

| OZ | Leistungsbeschreibung Menge ME | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | in EUR | in EUR |
|  | Laufbahnentwässerung |  |  |
|  | Entwässerungsrinne „Typ gedeckte Rinne“ für Sportanlage entsprechend IAAF-Regularien, als Rinne nach DIN 18035 ohne Abdeckung. Rinne aus Polymerbeton, Belastungsklasse mindestens A15, geprüft nach EN 1433 mit einseitiger 4 cm Aufkantung als Rasenrückenstütze, Nenngröße DN 125, ohne Eigengefälle, Maße L/B/H: 100/17,5/20 cm. Liefern sowie höhen- und fluchtgerecht in gerader Strecke verlegen und nach Herstellervorschrift auf einem 10 bis 15 cm starken Betonbett mit 8 cm breiten Seitenstützen aus mindestens Betongüte C12/15 nach EN 206/1 einbauen. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 00585 |  |  |
|  | 170,00 m | ................ | ................ |
|  | Entwässerungsrinne „Typ gedeckte Rinne“ für Sportanlage entsprechend IAAF-Regularien, als Rinne nach DIN 18035 ohne Abdeckung. Rinne aus Polymerbeton, Belastungsklasse mindestens A15, geprüft nach EN 1433 mit einseitiger 4 cm Aufkantung als Rasenrückenstütze, Nenngröße DN 125, ohne Eigengefälle, gebogen, Standardradius R=36,5 m. Maße L/B/H: 100/17,5/20 cm. Liefern sowie höhen- und fluchtgerecht in gebogener Strecke verlegen und nach Herstellervorschrift auf einem 10 bis 15 cm starken Betonbett mit 8 cm breiten Seitenstützen aus mindestens Betongüte C12/15 nach EN 206/1 einbauen. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 00586 |  |  |
|  | 50,00 m | ................ | ................ |
|  | Entwässerungsrinne „Typ Hohlprofilrinne“ für Sportanlage entsprechend IAAF-Regularien, als kompakte Schlitzrinne aus Polymerbeton nach DIN 18035, Belastungsklasse mindestens B125, geprüft nach EN 1433. Rinne mit unterbrochenem Einlaufschlitz oben, Nenngröße DN 125, ohne Eigengefälle, gebogen, Standardradius R=36,5 m. Maße L/B/H: 100/16/18,7 cm. Die Rinne ist vollflächig mit mindestens 13 mm starkem Kunststoff-Belag bauseits zu beschichten. Liefern sowie höhen- und fluchtgerecht in gebogener Strecke verlegen und nach Herstellervorschrift auf einem 15 bis 20 cm starken Betonbett mit 10 cm breiten Seitenstützen aus mindestens Betongüte C12/15 nach EN 206/1 einbauen. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr.: 00588 |  |  |
|  | 180,00 m | ................ | ................ |
| Wahl-weise | Entwässerungsrinne „Typ Hohlprofilrinne“ für Sportanlage entsprechend IAAF-Regularien, als kompakte Schlitzrinne aus Polymerbeton nach DIN 18035, Belastungsklasse mindestens B125, geprüft nach EN 1433. Rinne mit unterbrochenem Einlaufschlitz oben, Nenngröße DN 125, ohne Eigengefälle, gebogen, Standardradius R=36,5 m. Maße L/B/H: 100/16/20 cm. Die Rinne verfügt über Anschlagstege und Krallnut zur dauerhaften, kraftschlüssigen Verbindung mit dem Kunststoff-Belag. Die Rinne ist vollflächig mit Kunststoff-Belag bauseits zu beschichten. Liefern sowie höhen- und fluchtgerecht in gebogener Strecke verlegen und nach Herstellervorschrift auf einem 15 bis 20 cm starken Betonbett mit 10 cm breiten Seitenstützen aus mindestens Betongüte C12/15 nach EN 206/1 einbauen. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr.: 15550 |  |  |
|  | 180,00 m | EP |  |
|  | Einlaufkasten aus Polymerbeton für Kastenrinnen, mit einseitiger 4 cm Aufkantung. Maße L/B/H: 50/17,5/51 cm, Schmutzfang aus Kunststoff. Ablauf dimensioniert für KG-Rohr DN 150. Liefern, gemäß Herstellerangaben im Betonbett einbauen und an die Rohrleitung anschließen. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 00603 |  |  |
|  | 6 St. | ................ | ................ |
|  | Einlaufkasten aus Polymerbeton als Ablauf und Spülschacht für Schlitzrinnen, mit Schmutzfang aus Kunststoff, mit umlaufendem Metallrahmen und revisionierbarem Schlitzdeckel zur bauseitigen Beschichtung. Maße L/B/H: 50/16,5/48,3 cm; Ablauf dimensioniert für KG-Rohr DN 150, liefern, gemäß Herstellerangaben im Betonbett einbauen und an die Rohrleitung anschließen. Die bauseitige vollflächige Beschichtung ist entsprechend dem Rinnenverlauf vorzunehmen. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 00604 & 15720 |  |  |
|  | 2 St. | ................ | ................ |
|  | Spül- und Revisionsöffnung aus Polymerbeton für Schlitzrinnen als Rinnenelement, 50 cm lang, mit umlaufendem Metallrahmen und revisionierbarem Schlitzdeckel zur bauseitigen Beschichtung, liefern, gemäß Herstellerangaben im Betonbett einbauen. Die bauseitige vollflächige Beschichtung ist entsprechend dem Rinnenverlauf vorzunehmen. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 15574 & 15720 |  |  |
|  | 2 St. | ................ | ................ |
|  | Abdeckung aus Kunststoff entsprechend IAAF-Regularien, passend zum gedeckten Rinnensystem nach DIN 18035. Belastungsklasse A15, geprüft nach EN 1433, für Nenngröße DN 125, Farbe weiß, Maße L/B: 100/16, 5 cm aufliegend. Liefern und in gerader Strecke montieren. Material: glasfaserverstärkter Kunststoff, mit sehr guter Witterungs- und UV-Beständigkeit. Wandstärke: 5 mm, dadurch selbstliegend (ohne Befestigungshilfsmittel), Stirnseiten überlappend mit Fixierungszapfen. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 00360 |  |  |
|  | 170 St. | ................ | ................ |
|  | Abdeckung aus Kunststoff entsprechend IAAF-Regularien, passend zum gedeckten Rinnensystem nach DIN 18035. Belastungsklasse A15, geprüft nach EN 1433, für Nenngröße DN 125, Farbe weiß, Maße L/B: 100/16, 5 cm aufliegend. Liefern und in gebogener Strecke montieren. Material: glasfaserverstärkter Kunststoff, mit sehr guter Witterungs- und UV-Beständigkeit. Wandstärke: 5 mm, dadurch selbstliegend (ohne Befestigungshilfsmittel), Stirnseiten überlappend mit Fixierungszapfen. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 00361 |  |  |
|  | 50 St. | ................ | ................ |
|  | Mobile Abdeckung aus Kunststoff entsprechend IAAF-Regularien, als Blindabdeckung mit Arretierungszapfen zum Schlitzrinnensystem nach DIN 18035. Belastungsklasse A15, geprüft nach EN 1433, für Nenngröße DN 125, Farbe weiß, Maße L/B: 100/16, 5 cm aufliegend. Liefern und in gebogener Strecke montieren. Material: glasfaserverstärkter Kunststoff, mit sehr guter Witterungs- und UV-Beständigkeit. Wandstärke: 5 mm, dadurch selbstliegend (ohne Befestigungshilfsmittel), Stirnseiten überlappend mit Fixierungszapfen. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 00362 |  |  |
|  | 180 St. | ................ | ................ |
|  | Laufbahn-Außeneinfassung |  |  |
|  | Sport-Einfassungsbord nach EN 1340, mit Krallnut und Anschlagsteg für Kunststoff-Belag. Aus Beton C35/45 entsprechend EN 206-1, Maße B/H: 8/20 cm, sichtbar min. 4 cm, Länge: 100 cm. Oberkante beidseitig gefast. Der Rasenbord ist im vertieften Teil mit Kunststoff-Belag bauseits zu beschichten. Die freie Betonfläche erhält keine Kunststoffbeschichtung. Liefern sowie höhen- und fluchtgerecht in gerader und gebogener Strecke verlegen und nach Herstellervorschrift auf einem ca. 20 cm starken Betonbett mit 10 cm breiten Seitenstützen aus mindestens Betongüte C12/15 einbauen. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 15739 |  |  |
|  | _______ m | ................ | ................ |
| Wahl-weise | Elastic Randstein aus Polymerbeton, mit fest eingearbeitetem Gummiprofil aus EPDM. Farbe: schwarz, Maße L/B/H: 100/5/20 cm liefern sowie höhen- und fluchtgerecht in gerader oder gebogener Strecke verlegen und nach Herstellervorschrift auf einem mindestens 10 cm starken Betonbett mit 8 cm breiten Seitenstützen aus Betongüte C12/15 nach EN 206/1 einbauen. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 01690 |  |  |
|  | _______ m | .......EP..... |  |
| Alter-nativ | Elastic Randstein wie vor, jedoch Gummifarbe weiß Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 01689 |  |  |
|  |  | _______ m | .......EP..... |
|  | Segmentabgrenzung |  |  |
| . | Elastic Randstein aus Polymerbeton, mit fest eingearbeitetem Gummiprofil aus EPDM. Farbe: weiß, Maße L/B/H: 100/5/25 cm liefern sowie höhen- und fluchtgerecht in gerader Strecke verlegen und nach Herstellervorschrift auf einem mindestens 10 cm starken Betonbett mit 8 cm breiten Seitenstützen aus Betongüte C12/15 nach EN 206/1 einbauen. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 00962 |  |  |
|  | _______ m | ................ | ................ |
| Alter-nativ | Elastic Randstein wie vor, jedoch Gummifarbe schwarz Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 01035 |  |  |
|  | _______ m | .......EP..... |  |
|  | Kugelstoßanlage (Nebenanlage für Übungszwecke) |  |  |
|  | Elastic Randstein aus Polymerbeton, mit fest eingearbeitetem Gummiprofil aus EPDM. Farbe: schwarz, Maße L/B/H: 100/10/20 cm liefern sowie höhen- und fluchtgerecht in gerader Strecke verlegen und nach Herstellervorschrift auf einem mindestens 10 cm starken Betonbett mit 8 cm breiten Seitenstützen aus Betongüte C12/15 nach EN 206/1 einbauen. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 01773 Ecken sind bauseits herzustellen. |  |  |
|  | _______ m | ................ | ................ |
|  | Weitsprunganlage |  |  |
|  | Elastic Randstein aus Polymerbeton, mit fest eingearbeitetem Gummiprofil aus EPDM. Farbe: schwarz, Maße L/B/H: 100/6/40 cm liefern sowie höhen- und fluchtgerecht in gerader Strecke verlegen und nach Herstellervorschrift auf einem mindestens 10 cm starken Betonbett mit 8 cm breiten Seitenstützen aus Betongüte C12/15 nach EN 206/1 einbauen. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 01037 |  |  |
|  | _______ m | ................ | ................ |
| Wahl-weise | Elastic Randstein wie vor, jedoch Gummifarbe weiß, Artikel-Nr.: 00964 |  |  |
|  | _______ m | .......EP..... |  |
|  | Elastic Randstein aus Polymerbeton, mit fest eingearbeitetem Gummiprofil aus EPDM. Farbe: schwarz, Maße L/B/H: 50/6/40 cm liefern sowie höhen- und fluchtgerecht in gerader Strecke verlegen und nach Herstellervorschrift auf einem mindestens 10 cm starken Betonbett mit 8 cm breiten Seitenstützen aus Betongüte C12/15 nach EN 206/1 einbauen. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 01574 |  |  |
|  | _______ St. | ................ | ................ |
| Wahl-weise | Elastic Randstein wie vor, jedoch Gummifarbe weiß, Artikel-Nr.: 01572 |  |  |
|  | _______ St. | .......EP..... |  |
|  | Elastic Randstein als Außenecke 90 Grad, aus Polymerbeton, mit fest eingearbeitetem Gummiprofil aus EPDM. Farbe: schwarz, Schenkelinnenlänge 25/25 cm, B/H: 6/40 cm liefern sowie höhen- und fluchtgerecht in gerader Strecke verlegen und nach Herstellervorschrift auf einem mindestens 10 cm starken Betonbett mit 8 cm breiten Seitenstützen aus Betongüte C12/15 nach EN 206/1 einbauen. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 01042 |  |  |
|  | _______ St. | ................ | ................ |
| Wahl-weise | Elastic Randstein Außenecke wie vor, jedoch Gummifarbe weiß, Artikel-Nr.: 00969 |  |  |
|  | _______ St. | .......EP..... |  |
|  | Sandfangrinne als einreihige Umrandung der Sprunggrube (in U- oder L-Form). Rinne als Außenrinne, aus Polymerbeton, mit einseitiger Metallzarge, Abdeckung aus verstärktem Metallgitterrost, Stahl verzinkt mit aufliegender, festmontierter Gummimatte. Maße L/B/H: 100/50/14 cm, liefern sowie höhen- und fluchtgerecht verlegen auf einem 10 cm starken Betonbett mit 8 cm breiten Seitenstützen aus mindestens Betongüte C12/15 nach EN 206/1. Entsprechend der Herstellervorschrift ist darauf zu achten, dass pro Seitenstrang ein oder zwei Entwässerungsmöglichkeiten zur Versickerung nach unten mittels Rohranschlüsse vorzusehen sind. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 01475 |  |  |
|  | _______ m | ................ | ................ |
|  | Sandfangrinnen Passstück als einreihige Umrandung der Sprunggrube (in U- oder L-Form). Rinne als Außenrinne, aus Polymerbeton, mit einseitiger Metallzarge, Abdeckung aus verstärktem Metallgitterrost, Stahl verzinkt, mit aufliegender, festmontierter Gummimatte. Maße L/B/H: 56/50/14 cm, liefern sowie höhen- und fluchtgerecht verlegen auf einem 10 cm starken Betonbett mit 8 cm breiten Seitenstützen aus mindestens Betongüte C12/15 nach EN 206/1. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 01477 |  |  |
|  | _______ St. | ................ | ................ |
|  | Stirnwand für Sandfangrinnen liefern und montieren. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 15571 |  |  |
|  | _______ St. | ................ | ................ |
|  | Bauelemente zur Verkabelung |  |  |
|  | Entwässerungsrinne „Typ gedeckte Rinne“ als Kabelkanal am Spielfeldrand, Rinne aus frostsicherem Polymerbeton, mit beidseitiger Rostauflage zur Aufnahme einer Kabelkanalabdeckung. Nenngröße DN 100, ohne Eigengefälle, Maße L/B/H: 100/15,5/19 cm. Liefern sowie höhen- und fluchtgerecht in gerader Strecke verlegen und nach Herstellervorschrift auf einem 10 bis 15 cm starken Betonbett mit 8 cm breiter Seitenstützen aus mindestens Betongüte C12/15 nach EN 206/1 seitlich der vorhandenen Sportrinne einbauen. Herstellernachweis: ACO Sport Typ N100 Artikel-Nr. 00011 |  |  |
|  | ….. m | ................ | ................ |
|  | Kabelkanalabdeckung bestehend aus einem Stegrost Stahl verzinkt Abm.: 1000x123x20 mm ohne Arretierungsbolzen. Die Oberfläche ist bauseits mit Folie abzukleben; die Abdeckung wird gedreht und ist mit elastischem, Laufbahnbelag fachgerecht auszufüllen, Farbe nach Wahl des AG. Der Stegrost ist damit nur Tragprofil für den Laufbahnbelag, welcher sich in der Abdeckungsstruktur dauerhaft verankert. Herstellernachweis für den Rost: ACO-Sport Art.-Nr. 31530SO. Die neuen Abdeckungen sind unter Verwendung von bauseits zu schneidenden Passstücken in den Kabelkanal einzulegen. |  |  |
|  | ….. m | ................ | ................ |
|  | Kabelverteilerschacht aus frostsicherem Polymerbeton, mit umlaufender Metallzarge und befahrbarer, zu beschichtender Abdeckung – Belastungsklasse B125 nach EN 124 - Stahl verzinkt. Maße L/B/H: 60/60/60 cm, liefern sowie höhen- und fluchtgerecht verlegen auf einem 15 cm starken Streifenfundament mit 8 cm breiten Seitenstützen aus mindestens Betongüte C12/15 nach EN 206/1. Eine ausreichende Sickerpackung frostfrei bis zum versickerungsfähigen Baugrund ist gemäß Herstellervorschrift vorzusehen. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 01333 Die Abdeckung ist bauseits mit Kunststoff-Belag oder Kunstrasen zu beschichten. Kabelschutzrohre sind anzuschließen. |  |  |
|  | _______ St. | ................ | ................ |
|  | Kabelverteilerschacht zum Einbau in Pflasterflächen aus frostsicherem Polymerbeton, mit umlaufender Metallzarge und befahrbarer Riffelblechabdeckung – Belastungsklasse B125 nach EN 124 - Stahl verzinkt. Maße L/B/H: 60/60/60 cm, liefern sowie höhen- und fluchtgerecht verlegen auf einem 15 cm starken Streifenfundament mit 8 cm breiten Seitenstützen aus mindestens Betongüte C12/15 nach EN 206/1. Eine ausreichende Sickerpackung frostfrei bis zum versickerungsfähigen Baugrund ist gemäß Herstellervorschrift vorzusehen. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 15540 Kabelschutzrohre sind anzuschließen. |  |  |
|  | _______ St. | ................ | ................ |
|  | Tribünenentwässerung, Zufahrten und sonstige Pflasterflächen Schlitzrinne Typ 660 Stahl feuerverzinkt |  |  |
|  | Schlitzrinne kompakte Bauart, Typ ino 660 SR-ZN aus Werkstoff Stahl S235JR feuerverzinkt, Belastungsklasse C 250, geprüft nach EN 1433, mit einer Schlitzbreite von 18 mm. Baubreite 90 mm, Materialstärke 2 mm, mit verstärktem Einlaufrand t=6 mm, mit tiefer liegenden Aussteifungsstegen. Rinne ohne Gefälle, in Baulängen bis 2 m an einem Stück. Technische Daten: Schlitzhöhe: 110 mm bis 10 cm Pflasterstärke! Gesamthöhe: 200 mm Liefern, sowie nach Herstellervorschrift höhen- und fluchtgerecht verlegen, bei Belastungsklasse befahrbar bis B125 auf einem 15 cm starken Betonbett mit mindestens 10 cm breiter Seitenstütze aus mindestens Betongüte C12/15 nach EN 206/1 (bei Belastungsklasse C250 Betongüte C20/25 Betonbett und umlaufende Seitenstützen 15 bis 20 cm). Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 15800 ff. |  |  |
|  | _______ m | ................ | ................ |
|  | Steckverbinder pro 2 Meter Rinnenstück für die schnelle Montage ohne Höhenversatz. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 15804 |  |  |
|  | _______ St. | ................ | ................ |
|  | Stirnwand für Rinnenanfang und –Ende liefern und montieren Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 15808 |  |  |
|  | _______ St. | ................ | ................ |
|  | Ablauf-/Revisionskasten Abmessung ca. 200x228 mm, aus Werkstoff Stahl S235JR feuerverzinkt, mit Schlitzrinne einseitig bündig, Einlaufschlitz der Rinne durchlaufend. Lieferung mit Revisionsdeckel für bauseitige Platten/Pflasterbefüllung, einschließlich 2 Aushebehaken und eingeschweißtem Ablaufstutzen DN 100 senkrecht. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 15810 + 445613 |  |  |
|  | _______ St. | ................ | ................ |
| Even-tual | Edelstahl-Geruchsverschluss DN 100 wasserlos, als Geruchsabschottung für Außenbereiche, zum Einstecken in den senkrechten oder waagerechten Ablaufstutzen DN 100. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 446091 |  |  |
|  | _______ St. | ................ | ................ |

(Nichtzutreffendes bitte streichen)