# Kleinspielfeld, Tennis- oder Allwetterplatz mit Kunststoffbelag

Projekt:

LV:

| OZ | Leistungsbeschreibung Menge ME | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | in EUR | in EUR |
|  | Oberflächenentwässerung |  |  |
| 1. | Entwässerungsrinne „Typ Mulde“ für Sportanlage als kompakte Muldenrinne aus Polymerbeton, Naturfarbe braun, mit eingegossenen Bügeln zur Verankerung im Streifenfundament. Gerinne ausgebildet nach DIN 18035, Belastungsklasse mindestens B125, geprüft nach EN 1433. Nenngröße LW 185, Maße L/B/H: 100/25/7 cm. Die Rinne verfügt über Versteifungsstege zur Verschiebesicherung und ist stirnseitig ausgebildet mit einer breiten Nut-/ Federverbindung zur passgenauen Verlegung. Zusätzlich verfügt die Rinne über Anschlagsteg und Krallnut zur dauerhaften, kraftschlüssigen Verbindung mit dem Kunststoff-Belag. Liefern sowie höhen- und fluchtgerecht in gerader Strecke verlegen und nach Herstellervorschrift auf einem 10 bis 15 cm starken Betonbett mit 10 cm breiten Seitenstützen aus mindestens Betongüte C12/15 nach EN 206/1 einbauen. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 15716 |  |  |
|  | _______ m | ................ | ................ |
| 2. | Entwässerungsrinne „Typ Mulde“ für Sportanlage als kompakte Muldenrinne aus Polymerbeton, Naturfarbe braun, mit eingegossenen Bügeln zur Verankerung im Streifenfundament. Gerinne ausgebildet nach DIN 18035, Belastungsklasse mindestens B125, geprüft nach EN 1433. Nenngröße LW 185, gebogen, Radius R=36,6 m, Maße L/B/H: 100/25/7 cm. Die Rinne verfügt über Versteifungsstege zur Verschiebesicherung und ist stirnseitig ausgebildet mit einer breiten Nut-/ Federverbindung zur passgenauen Verlegung. Zusätzlich verfügt die Rinne über Anschlagsteg und Krallnut zur dauerhaften, kraftschlüssigen Verbindung mit dem Kunststoff-Belag. Liefern sowie höhen- und fluchtgerecht in gebogener Strecke verlegen und nach Herstellervorschrift auf einem 10 bis 15 cm starken Betonbett mit 10 cm breiten Seitenstützen aus mindestens Betongüte C12/15 nach EN 206/1 einbauen. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 15717 |  |  |
|  | _______ m | ................ | ................ |
| 3. | Einlaufkasten aus Polymerbeton, passend zur Muldenrinne, mit Schmutzfang aus Kunststoff, Maße L/B/H: 60/25/34 cm, Ablauf dimensioniert für KG-Rohr DN 100. Einlaufkasten mit arretierter Stegrost-Abdeckung aus Stahl verzinkt, oder mit Composit-Rost, Farbe schwarz, liefern, gemäß Herstellerangaben im Betonbett einbauen und an die Rohrleitung anschließen, einschließlich aller Erd- und Nebenarbeiten. Herstellen von Dehnungsfugen vor und hinter dem Einlaufkasten mittels eines UV- und ozonbeständigen, geschlossenzelligen, glatten Elastomer-Fugenprofils (z.B. ACO SPORT Dehnungsprofilset Artikel-Nr. 15708), Fugenbreite 1 cm, Länge der Fugen jeweils ca. 25 cm. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 15718 |  |  |
|  | _______ St. | ................ | ................ |
|  | Einfassungselemente und Nebenflächen-Begrenzung |  |  |
| 4. | Sport-Einfassungsbord nach EN 1340, mit Krallnut und Anschlagsteg für Kunststoff-Belag. Aus Beton C35/45 entsprechend EN 206-1, Maße B/H: 8/20 cm, sichtbar min. 4 cm, Länge: 100 cm. Oberkante beidseitig gefast. Der Rasenbord ist im vertieften Teil mit Kunststoff-Belag bauseits zu beschichten. Die freie Betonfläche erhält keine Kunststoffbeschichtung. Liefern sowie höhen- und fluchtgerecht in gerader und gebogener Strecke verlegen und nach Herstellervorschrift auf einem ca. 20 cm starken Betonbett mit 10 cm breiten Seitenstützen aus mindestens Betongüte C12/15 einbauen. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 15739 |  |  |
|  | _______ m | ................ | ................ |
| 5. | Sport-Einfassungsplatte nach EN 1339, mit Krallnut und Anschlagsteg für Kunststoff-Belag. Aus Beton C35/45 entsprechend EN 206-1, Maße B/H: 25/7 cm, sichtbar min. 15 cm, Länge: 50 cm, Oberkante gefast. Die Rasenkantenplatte ist im vertieften Teil mit Kunststoff-Belag bauseits zu beschichten. Die freie Betonfläche erhält keine Kunststoffbeschichtung. An der Unterseite der Platte befindet sich eine entsprechende Ausformung zur Sicherstellung des dauerhaften Verbundes mit dem Betonbett. Liefern sowie höhen- und fluchtgerecht in gerader und gebogener Strecke verlegen und nach Herstellervorschrift auf einem ca. 15 bis 20 cm starken Betonbett mit seitlichen Abstützungen aus mindestens Betongüte C12/15 einbauen. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 15713. Längenänderungen der Kantenplatten in Folge von Temperaturwechsel sind durch Dehnungsfugen im Abstand von ca. 10 Meter auszugleichen. Herstellen der Dehnungsfugen durch Einbau des Dehnungsprofilsatzes ACO SPORT Artikel-Nr. 15709 oder eines geschlossenzelligen Elastomer-Fugenprofils. |  |  |
|  | _______ St. | ................ | ................ |
| 6. | Elastic Randstein aus Polymerbeton, mit fest eingearbeitetem Gummiprofil aus EPDM. Farbe: schwarz, Maße L/B/H: 100/10/25 cm liefern sowie höhen- und fluchtgerecht in gerader Strecke verlegen und nach Herstellervorschrift auf einem mindestens 10 cm starken Betonbett mit 8 cm breiten Seitenstützen aus Betongüte C12/15 nach EN 206/1 einbauen. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 01774 Ecken sind bauseits herzustellen. |  |  |
|  | _______ m | ................ | ................ |
| 7. | Elastic Randstein aus Polymerbeton, mit fest eingearbeitetem Gummiprofil aus EPDM. Farbe: schwarz, Maße L/B/H: 100/6/30 cm liefern sowie höhen- und fluchtgerecht in gerader oder gebogener Strecke verlegen und nach Herstellervorschrift auf einem mindestens 10 cm starken Betonbett mit 8 cm breiten Seitenstützen aus mindestens Betongüte C12/15 nach EN 206/1 einbauen. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 01036 |  |  |
|  | _______ m | ................ | ................ |
| 8. | Elastic Randstein als Außenecke 90 Grad, aus Polymerbeton, mit fest eingearbeitetem Gummiprofil aus EPDM. Farbe: schwarz, Schenkelinnenlänge 25/25 cm, B/H: 6/30 cm liefern sowie höhen- und fluchtgerecht in gerader Strecke verlegen und nach Herstellervorschrift auf einem mindestens 10 cm starken Betonbett mit 8 cm breiten Seitenstützen aus mindestens Betongüte C12/15 nach EN 206/1 einbauen. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 01380 |  |  |
|  | _______ St. | ................ | ................ |
|  | Punktablauf für Pflasterflächen |  |  |
| 10. | Edelstahl Ablauf quadratischer Einlaufrand, Maße: 300 x 300 mm, Werkstoff 1.4301, Bauhöhe: 350 mm, Abgang DN 100 waagerecht mit Edelstahl Schlammeimer, Abdeckung als Stabrost mit sehr engem Stababstand von ca. 6 mm, Stabrostabdeckung mit Randeinfassung, Belastungsklasse A, schraubarretiert, liefern, einbauen und an das Entwässerungsnetz anschließen. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 15424 |  |  |
|  | _______ St. | ................ | ................ |

(Nichtzutreffendes bitte streichen)