Kunstrasenspielfelder mit ungefüllter Polschicht

# Kunstrasen-Entwässerungs- und Einfassungselemente

Projekt:

LV:

| OZ | Leistungsbeschreibung Menge ME | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | in EUR | in EUR |
|  | Oberflächenentwässerung und Fixierung |  |  |
| 1. | Entwässerungsrinne „Typ Mulde zum Einklemmen von Kunstrasen“ als kompakte Muldenrinne aus Polymerbeton, Naturfarbe braun, mit eingegossenen Bügeln zur Verankerung im Streifenfundament. Gerinne ausgebildet nach DIN 18035, Belastungsklasse mindestens B125, geprüft nach EN 1433. Nenngröße LW 185, Maße L/B/H: 100/26/7,5 cm. Die Rinne verfügt über Versteifungsstege zur Verschiebesicherung und ist stirnseitig ausgebildet mit einer breiten Nut-/ Federverbindung zur passgenauen Verlegung. Zusätzlich ist die Rinne werkseitig vorbereitet zur Aufnahme einer Klemmschiene aus Aluminium. Die Befestigungsmittel sind aus korrosionsfreiem Material. Liefern sowie höhen- und fluchtgerecht in gerader Strecke verlegen und nach Herstellervorschrift auf einem 10 bis 15 cm starken Betonbett mit 10 cm breiten Seitenstützen aus mindestens Betongüte C12/15 nach EN 206/1 einbauen. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 15737 |  |  |
|  | _______ m | ................ | ................ |
| 2. | Einlaufkasten „Typ Mulde zum Einklemmen von Kunstrasen“ aus Polymerbeton, mit Aluminium Klemmschiene, passend zur Muldenrinne, mit Schmutzfang aus Kunststoff, Maße L/B/H: 60/26/36,3 cm, Ablauf dimensioniert für KG-Rohr DN 100. Einlaufkasten mit arretierter Stegrost-Abdeckung aus Stahl verzinkt, oder mit Composit-Rost, Farbe schwarz, liefern, gemäß Herstellerangaben im Betonbett einbauen und an die Rohrleitung anschließen, einschließlich aller Erd- und Nebenarbeiten. Herstellen von Dehnungsfugen vor und hinter dem Einlaufkasten mittels eines UV- und ozonbeständigen, geschlossenzelligen, glatten Elastomer-Fugenprofils (z.B. ACO SPORT Dehnungsprofilset Artikel-Nr. 15708), Fugenbreite 1 cm, Länge der Fugen jeweils ca. 25 cm. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 15738 |  |  |
|  | _______ St. | ................ | ................ |
| Alter-nativ | Unterflurentwässerung |  |  |
|  | Gedeckte Kastenrinne zur Entwässerung des Kunstrasenbelags und zum direkten Einbau an der Bordeinfassung der Spielfeldseiten. Entwässerungsrinne N100, Typ 010, nach DIN 18035 ohne Abdeckung. Rinne aus Polymerbeton, Belastungsklasse mindestens B125, geprüft nach EN 1433 mit beidseitigen, innenliegenden Rostauflagern sowie einer Vorformung im Rinnenboden für Rohranschlussstutzen DN 100. Rinne zur Einklemmung einer Folie in den Rinnenkörper mittels Abdeckrost. Nenngröße DN 100, ohne Eigengefälle, Maße L/B/H: 100/15,5/19 cm. Liefern sowie höhen- und fluchtgerecht in gerader Strecke verlegen und nach Herstellervorschrift auf einem 10 bis 15 cm starken Betonbett mit 8 cm breiten Seitenstütze aus mindestens Betongüte C12/15 nach EN 206/1 einbauen. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 00011 |  |  |
|  | _______ m | ................ |  |
|  | Abdeckrost als Stegrost aus Stahl, S235JRG2, feuerverzinkt, Belastungsklasse A15, passend zur Rinne aus Polymerbeton N100, Baulänge 100 cm. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 31500 |  |  |
|  | _______ m | ................ |  |
|  | Stirnwand, aus Stahl, S235JRG2, feuerverzinkt, für die angebotene Entwässerungsrinne NW100 liefern und gemäß Herstellerangaben einbauen Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 15714 |  |  |
|  | _______ St |  |  |
|  | Rohrstutzen als Anschluss der Rinne an eine Entwässerungsleitung NW100 liefern und in der Rinnensohle gemäß Herstellerangaben einbauen Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 00058 |  |  |
|  | _______ St |  |  |
|  | Borde zur Fixierung des Kunstrasens und evtl. von Shock pad Drainageplatten |  |  |
| 3. | Randstein zum Einklemmen von Kunstrasen Randstein aus Polymerbeton, mit Aluminium Klemmschiene zur Befestigung von Kunstrasen, inkl. Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material, Maße L/B/H: 100/5/18 cm liefern sowie höhen- und fluchtgerecht in gerader Strecke verlegen und nach Herstellervorschrift auf einem mindestens 10 cm starken Betonbett mit 8 cm breiten Seitenstützen aus Betongüte C12/15 nach EN 206/1 einbauen. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 01182 |  |  |
|  | _______ m | ................ | ................ |
|  | Klemmschienen inkl. Befestigungsmittel sind auf Anforderung dem Verlegeunternehmen des Kunstrasen zu übergeben. |  |  |
| Alternativ 3.a | Randstein zum Einklemmen von Kunstrasen und Fixierung von shock pads Randstein aus Polymerbeton, mit Aluminium Klemmschiene zur Befestigung von Kunstrasen, Krallschiene aus feuerverzinkten Stahl zur Fixierung von shock pads Drainageplatten (z.B. ProPlay) inkl. Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material, Maße L/B/H: 100/5/18 cm liefern sowie höhen- und fluchtgerecht in gerader Strecke verlegen und nach Herstellervorschrift auf einem mindestens 10 cm starken Betonbett mit 8 cm breiten Seitenstützen aus Betongüte C12/15 nach EN 206/1 einbauen. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 01185 Klemmschienen inkl. Befestigungsmittel sind auf Anforderung dem Verlegeunternehmen des Kunstrasen zu übergeben. |  |  |
|  | _______ m |  |  |

(Nichtzutreffendes bitte streichen)