ACO SPORT® Filtrationsschacht Typ 1750

# Gewässerschutz

Projekt:

LV:

| OZ | Leistungsbeschreibung Menge ME | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | in EUR | in EUR |
|  | Filterung von Niederschlagswasser |  |  |
| 1. | ACO SPORT® Filtrationsschacht Typ 1750 Innovatives Substratfiltersystem zur Behandlung von Niederschlagswasser von Sportflächen bis zu einer Anschlussfläche von 1900 m² Vorkonfektioniert in einem monolithischen Schachtbauwerk aus Beton, Festigkeitsklasse C40/50 WU, Expositionsklasse XC4, XF3, XA2, fertig zum Einsetzen ins Erdreich Inklusive strömungsoptimierter Auslaufebene mit Schutz vor Remobilisierung bereits abgelagerter Sedimente, 720 Liter Substratschüttung und Zu-/Ablauf DN200 Anschlüsse DN 200 Bauhöhe: 2455 mm Gewicht: 7230 kg Min. Zulauf: 905 mm Min. Ablauf: 1205 mm |  |  |
|  | _______ St. | ................ | ................ |