# Hockey-Großspielfeld

Belagsarten: Kunststoffrasen mit ungefüllter Polschicht

Projekt:

LV:

| OZ | Leistungsbeschreibung Menge ME | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | in EUR | in EUR |
|  | Oberflächenentwässerung und Fixierung |  |  |
| 1. | Entwässerungsrinne „Typ Mulde zum Einklemmen von Kunstrasen“ als kompakte Muldenrinne aus Polymerbeton, Naturfarbe braun, mit eingegossenen Bügeln zur Verankerung im Streifenfundament. Gerinne ausgebildet nach DIN 18035, Belastungsklasse mindestens B125, geprüft nach EN 1433. Nenngröße LW 185, Maße L/B/H: 100/26/7,5 cm. Die Rinne verfügt über Versteifungsstege zur Verschiebesicherung und ist stirnseitig ausgebildet mit einer breiten Nut-/ Federverbindung zur passgenauen Verlegung. Zusätzlich ist die Rinne werkseitig vorbereitet zur Aufnahme einer Klemmschiene aus Aluminium. Die Befestigungsmittel sind aus korrosionsfreiem Material. Liefern sowie höhen- und fluchtgerecht in gerader Strecke verlegen und nach Herstellervorschrift auf einem 10 bis 15 cm starken Betonbett mit 10 cm breiten Seitenstützen aus mindestens Betongüte C12/15 nach EN 206/1 einbauen. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 15737 |  |  |
|  | _______ m | ................ | ................ |
| 2. | Einlaufkasten „Typ Mulde zum Einklemmen von Kunstrasen“ aus Polymerbeton, mit Aluminium Klemmschiene, passend zur Muldenrinne, mit Schmutzfang aus Kunststoff, Maße L/B/H: 60/26/36,3 cm, Ablauf dimensioniert für KG-Rohr DN 100. Einlaufkasten mit arretierter Stegrost-Abdeckung aus Stahl verzinkt, oder mit Composit-Rost, Farbe schwarz, liefern, gemäß Herstellerangaben im Betonbett einbauen und an die Rohrleitung anschließen, einschließlich aller Erd- und Nebenarbeiten. Herstellen von Dehnungsfugen vor und hinter dem Einlaufkasten mittels eines UV- und ozonbeständigen, geschlossenzelligen, glatten Elastomer-Fugenprofils (z.B. ACO SPORT Dehnungsprofilset Artikel-Nr. 15708), Fugenbreite 1 cm, Länge der Fugen jeweils ca. 25 cm. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 15738 |  |  |
|  | _______ St. | ................ | ................ |
| 3. | Randstein zum Einklemmen von Kunstrasen Randstein aus Polymerbeton, mit Aluminium Klemmschiene zur Befestigung von Kunstrasen, inkl. Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material, Maße L/B/H: 100/5/18 cm liefern sowie höhen- und fluchtgerecht in gerader Strecke verlegen und nach Herstellervorschrift auf einem mindestens 10 cm starken Betonbett mit 8 cm breiten Seitenstützen aus Betongüte C12/15 nach EN 206/1 einbauen. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 01182 |  |  |
|  | _______ m | ................ | ................ |
|  | Klemmschienen inkl. Befestigungsmittel sind auf Anforderung dem Verlegeunternehmen des Kunstrasen zu übergeben. |  |  |
| Alternativ 3.a | Randstein zum Einklemmen von Kunstrasen und Fixierung von shock pads Randstein aus Polymerbeton, mit Aluminium Klemmschiene zur Befestigung von Kunstrasen, Krallschiene aus feuerverzinkten Stahl zur Fixierung von shock pads Drainageplatten (z.B. ProPlay) inkl. Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material, Maße L/B/H: 100/5/18 cm liefern sowie höhen- und fluchtgerecht in gerader Strecke verlegen und nach Herstellervorschrift auf einem mindestens 10 cm starken Betonbett mit 8 cm breiten Seitenstützen aus Betongüte C12/15 nach EN 206/1 einbauen. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 01185 Klemmschienen inkl. Befestigungsmittel sind auf Anforderung dem Verlegeunternehmen des Kunstrasen zu übergeben. |  |  |
|  | _______ m |  |  |
|  | Tribünenentwässerung, Zufahrten und sonstige Pflasterflächen Schlitzrinne Typ 660 Stahl feuerverzinkt |  |  |
| 4. | Schlitzrinne kompakte Bauart, Typ ino 660 SR-ZN aus Werkstoff Stahl S235JR feuerverzinkt, Belastungsklasse C 250, geprüft nach EN 1433, mit einer Schlitzbreite von 18 mm. Baubreite 90 mm, Materialstärke 2 mm, mit verstärktem Einlaufrand t=6 mm, mit tiefer liegenden Aussteifungsstegen. Rinne ohne Gefälle, in Baulängen bis 2 m an einem Stück. Technische Daten: Schlitzhöhe: 110 mm bis 10 cm Pflasterstärke! Gesamthöhe: 200 mm Liefern, sowie nach Herstellervorschrift höhen- und fluchtgerecht verlegen, bei Belastungsklasse befahrbar bis B125 auf einem 15 cm starken Betonbett mit mindestens 10 cm breiter Seitenstütze aus mindestens Betongüte C12/15 nach EN 206/1 (bei Belastungsklasse C250 Betongüte C20/25 Betonbett und umlaufende Seitenstützen 15 bis 20 cm). Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 15800 ff. |  |  |
|  | _______ m | ................ | ................ |
| 5. | Steckverbinder pro 2 Meter Rinnenstück für die schnelle Montage ohne Höhenversatz. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 15804 |  |  |
|  | _______ St. | ................ | ................ |
| 6. | Stirnwand für Rinnenanfang und –Ende liefern und montieren Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 15808 |  |  |
|  | _______ St. | ................ | ................ |
| 7. | Ablauf-/Revisionskasten Abmessung ca. 250x274 mm, aus Werkstoff Stahl S235JR feuerverzinkt, mit Schlitzrinne einseitig bündig, Einlaufschlitz der Rinne durchlaufend. Lieferung mit Revisionsdeckel für bauseitige Platten/Pflasterbefüllung, einschließlich 2 Aushebehaken und eingeschweißtem Ablaufstutzen DN 100 senkrecht. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. 15803 + 15806 |  |  |
|  | _______ St. | ................ | ................ |
| Even-tual | Edelstahl-Geruchsverschluss DN 100 wasserlos, als Geruchsabschottung für Außenbereiche, zum Einstecken in den senkrechten oder waagerechten Ablaufstutzen DN 100. Herstellernachweis: ACO SPORT Artikel-Nr. I00236 |  |  |
|  | _______ St. | ................ | ................ |

(Nichtzutreffendes bitte streichen)